## Slide 1: Optische vezels
MM fiber | d = 200 um | NA = 0.37
SM fiber | d = 9 um | NA = 0.12
NA = ni sin(α)
n= 1.4 (refractie index)
dcore

## Slide 2: Optische eigenschappen weefsel
 | 474 nm | 560 nm
µa | 0.511 cm-1 | 1.079 cm-1
µs’ | 15.28 cm-1 | 11.12 cm-1
g (anisotropie) | 0.88 | 0.88
n | 1.4 | 1.4
µs’: reduced scattering coefficient
µs’ = µs (1 – g)

## Slide 3: Monte Carlo simulatie
Verschillende stappen voor simulatie
.mci document maken
  aantal fotonen: 1.000.000
  dz, dr: 10E-4 (in cm)
  MM fiber: NA = 0.37 SM fiber: NA = 0.12
  aantal dz, dr & da: 1000 500 1
  optische eigenschappen
MCML Sim
  file naam ingeven van .mci document
  .mco document wordt gegenereerd
Conv
  i (input): file naam .mco document ingeven
  b: laser beam d, power (1), profiel (gaus)
  oc: frz typen - filenaam kiezen
  q

## Slide 4: Thermische eigenschappen
Thermal Diffusivity constant, k | 0.530 W/ (m*K)
Specific Heat, C | 3650 mJ/(g*K)
Dichtheid, rho | 1040 kg/m³

## Slide 5: Doel Project
Aan de hand van [vanGemert1989] een Matlab code schrijven voor ΔT(r,z,t) tijdens
  Continue stimulatie,
  Gepulste stimulatie protocol naar keuze*
Grafiek ΔT(t) voor z=0 en verschillende z-waarden
Kleurenplot/filmpje ΔT(r,z,t)
Fouten-analyse rekening houdend met fout op optische eigenschappen
* In [Gysbrechts2015] staan enkele voorbeeld protocols uit literatuur (470 nm)